## Slide 1
UNIVERSITÀ DI PADOVA
FACOLTÀ DI INGEGNERIA
Alessandro Pasqualini
A.A. 2015/16
Matr. 1075691

## Slide 2
INTERNET OF THINGS
L’espressione “Internet delle cose” indica una famiglia di tecnologie il cui scopo è rendere qualunque tipo di oggetto, anche senza una vocazione digitale, un dispositivo collegato ad internet, in grado di godere di tutte le caratteristiche che hanno gli oggetti nati per utilizzare la Rete.
Davide Bennato

## Slide 3
Mancanza di un comune protocollo di comunicazione
Predominanza dei protocolli proprietari
Protocolli non intercompatibili
IL PROBLEMA: IL PROTOCOLLO

## Slide 4
Realizzazione di un protocollo di comunicazione:
Leggero
Flessibile
Efficiente
Sicuro
LA SOLUZIONE:
IL PROGETTO LEWE

## Slide 5
IL CASO DI STUDIO:
BRACCIALE BIOMETRICO

## Slide 6
COME E’ FATTO?
BRACCIALE
APP
ANDROID
BLUETOOTH

## Slide 7
ARDUINO
SENSORE
GSR
SENSORE DI TEMPERATURA
BLUETOOTH
IL BRACCIALE: HARDWARE

## Slide 8
CONNESSIONE BLUETOOTH
ARDUINO
BLUETOOTH
(HM-10)
SERIALE
Comunicazione seriale
Utilizzo della libreria SoftwareSerial
(Arduino IDE)
Configurazione del modulo HM-10 con comandi AT
//creazione oggetto
SoftwareSerial bluetooth(TX, RX);
//inizializzazione
bluetooth.begin(BAUDRATE);
//invio messaggio
bluetooth.print(msg);
//ricezione carattere
char c = bluetooth.read();

## Slide 9
Il sensore di temperatura (LM35DZ) fornisce come output 10mV/°C
SENSORE DI TEMPERATURA
double getTemperature() {
double temp = analogRead(LM35_PIN);
temp = (temp * VREF / 1023.0) * 100.0;
double decimalPart = temp - floor(temp);
temp = floor(temp) + (floor(decimalPart * 10) / 10);
return temp;
}

## Slide 10
Il sensore è formato da due elettrodi a cui è applicata una d.d.p. di 1.1V
Fornisce in output la caduta di tensione sulla pelle
SENSORE GSR

## Slide 11
uint8_t getGSR() {
int gsr = analogRead(GSR_PIN);
if (gsr > GSR_NOISE) {
gsr -= GSR_NOISE;
} else {
gsr = 0;
}
int vcc = analogRead(GSR_VCC_PIN);
return (uint8_t) (100.0 * gsr / vcc);
}
SENSORE GSR

## Slide 12
I sensori vengono accesi solo qualche minuto prima di effettuare la lettura
Lo stato dei sensori è salvato con l’ausilio del costrutto:
Sono state realizzate funzioni per pilotare accensione e spegnimento: wakeupSensor e sleepSensor
RISPARMIO ENERGETICO
typedef enum lwSensorState {
LW_SENSOR_SLEEP, //sensori addormentati
LW_SENSOR_WAKE //sensori svegli
};

## Slide 13
L’APPLICAZIONE ANDROID
Il processo di pairing

## Slide 14
L’APPLICAZIONE ANDROID
Main activity

## Slide 15
L’APPLICAZIONE ANDROID
Grafici di tutte le letture pervenute

## Slide 16
Prevede due tipi di messaggi:
  Messaggio DATA
  Messaggio ACK
IL PROTOCOLLO
DI COMUNICAZIONE
{
“id”: ID,
“type”: “data”,
“val”:
{
“key1”: val1,
“key2: “val2,
}
}
{
“id”: ID,
“type”: “ack”
}

## Slide 17
La libreria per Arduino IDE contiene:
Contenitore dati
Software di gestione del protocollo
Software di gestione del canale di trasmissione (bluetooth)
IL PROTOCOLLO
DI COMUNICAZIONE

## Slide 18
E’ basato su ArduinoJson (libreria lightweight Json per Arduino
Prevede un metodo add e get per ogni tipo primitivo
IL CONTENITORE DATI
//creazione contenitore
JData contenitore;
//aggiunta dato
contenitore.add(“Chiave”, “Valore”);
//ottenimento dato con autocasting
char *value = contenitore.get(“Chiave”);

## Slide 19
Prevede timer per polling del mezzo di trasmissione e per invio automatico dei messaggi
Metodo send di invio messaggi
Metodo loop per sincronizzare i timer (simulazione thread)
SOFTWARE GESTIONE PROTOCOLLO
long send(JData &message)

## Slide 20
Prevede due eventi:
Ricezione nuovo messaggio
Ricezione conferma di un messaggio inviato
Il costruttore
prevede il passaggio di due handler (funzioni) per la gestione degli eventi
SOFTWARE GESTIONE PROTOCOLLO
Jack(JTransmissionMethod &mmJTM, void (*onReceive)(JData &, long),
void (*onReceiveAck)(long), long (*getMessageID)())

## Slide 21
SOFTWARE DI GESTIONE DEL CANALE DI TRASMISSIONE
Classe astratta JTransmissionMethod
Creata libreria SoftwareSerialJack che incapsula un’istanza della libreria SoftwareSerial per pilotare il modulo Bluetooth
virtual size_t receive(char *buffer, size_t size);
virtual void send(char *message, size_t length)
virtual size_t available()

## Slide 22
Progetto modulare
Ogni parte è stata testata singolarmente
Ausilio del preprocessore e della seriale hardware di Arduino
VALUTAZIONE E COLLAUDO
#ifdef DEBUG
Serial.print(F("log"));
#endif

## Slide 23
Hardware realizzato preventivamente su breadboard e poi su PCB con l’ausilio di Fritzing
Per l’app Android sviluppata classe Logger che gestisce le informazioni di log
VALUTAZIONE E COLLAUDO

## Slide 24
Json non è adeguato a questo tipo di applicazioni
Realizzazione di un formato intermedio tra Json e binario
È necessario ampliare le tipologie dei messaggi (ad esempio messaggi senza conferma)
CONCLUSIONI E
LAVORO FUTURO

## Slide 25
GRAZIE PER L’ATTENZIONE